Додаток 4

до Інструкції про заходи пожежної безпеки в апараті Державної податкової служби України

(пункт 9.5 розділу 9)

ІНСТРУКЦІЯ

про дії персоналу Державної податкової служби України  у разі виникнення (виявлення) пожежі в приміщеннях об’єктів ДПС за адресами:

м. Київ, Львівська площа, 6 (6 поверхів),

м. Київ, Львівська площа, 8 (24 поверхи),

м. Київ, пров. Киянівський, 2-А (4 поверхи)

(вводиться в дію негайно у разі виникнення пожежі, виявлення випадків загоряння або задимлення)

| № з/п | Алгоритм дій | Обов’язки відповідальних осіб, послідовність дій | Відповідальні за виконання | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повідомлення та оповіщення про пожежу | 1. Після виявлення пожежі або отримання повідомлення про неї негайно повідомити про це Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – Оперативно-рятувальна служба) за номером 101. При цьому слід назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів об’єкта, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище. Приклади повідомлення: а) у разі спрацювання автоматичної пожежної сигналізації (АПС)*: «3а адресою Львівська площа, 6 спрацювання пожежної сигналізації у приміщенні № 200 будівлі Державної податкової служби України на 2-му поверсі 6-поверхового будинку. У приміщеннях є люди. В’їзд на територію з боку Вознесенського узвозу. Повідомив черговий з обслуговування об’єкта Іванов Іван». Примітка*: після повідомлення Оперативно-рятувальної служби про спрацювання АПС в термін до 3 хвилин організовується перевірка достовірності сигналу АПС шляхом огляду відповідних приміщень. У разі виявлення випадку хибного спрацювання АПС про це додатково повідомляється Оперативно-рятувальна служба; б) у разі отримання інформації про пожежу з інших джерел або після підтвердження інформації про пожежу шляхом огляду приміщень після спрацювання АПС: «3а адресою Львівська площа, 6 дим у приміщенні будівлі Державної податкової служби України на 2-му поверсі 6-поверхового будинку. Дим поширюється з боку холу. У приміщеннях є люди. В’їзд на територію з боку Вознесенського узвозу. Повідомив черговий з обслуговування об’єкта Іванов Іван» | Черговий з обслуговування відповідного об’єкта |  |
|  |  | 2. Негайно оповістити про пожежу: наявними засобами оповіщення** весь персонал, що знаходиться на об’єкті, який горить. Приклад повідомлення: «Увага всім! Пожежа на 2-му поверсі адміністративного будинку. Термінова евакуація! Збір у внутрішньому дворі. Користуватись ліфтами забороняється»; по внутрішній телефонній мережі**: 1) керівників структурних підрозділів ДПС, що розташовані на об’єкті ДПС, де виникла пожежа. Примітка**: по черзі, починаючи з верхнього поверху; 2) керівний склад ДПС***: Голову Державної податкової служби України; директора Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку; начальника відділу мобілізаційної роботи та охорони праці Департаменту інфраструктури та бухгалтерського обліку; директора ДП «Сервісно-видавничий центр». Примітка***: після підтвердження інформації про пожежу |  |  |
|  |  |  |  | За телефонним довідником |
| 2 | Підготовка до евакуації | 1. Організувати усунення перешкод на шляхах евакуації, зокрема, шляхом тимчасового зняття частини конструктивних елементів турнікетів на центральному виході | Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта, відповідальні за пожежну безпеку в окремих службових приміщеннях |  |
|  |  | 2. Відчинити та зафіксувати двері назовні |  |  |
|  |  | 3. Зачинити двері з кабінетів та з коридорів до робочих та евакуаційних сходів (після звільнення їх від персоналу) |  |  |
|  |  | 4. Евакуацію розпочати в першу чергу з поверху, де виникла пожежа, а також поверхів, що розташовані вище |  |  |
| 3 | Евакуація персоналу | 1. Негайно найкоротшим шляхом вивести людей з усіх приміщень об’єкта ДПС, на якому виникла пожежа, через визначені найближчі евакуаційні виходи: незадимлені коридори, виходи, робочі та евакуаційні сходи | Керівники структурних підрозділів ДПС, відповідальні за пожежну безпеку в окремих службових приміщеннях, Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку |  |
|  |  | 2. Загальну евакуацію персоналу з об’єктів ДПС проводити за вказівкою Голови Державної податкової служби України. У разі прямої загрози безпеці людей – евакуацію проводити негайно, не очікуючи вказівок |  |  |
|  |  | 3. Забезпечити організовану евакуацію, запобігати виникненню паніки |  |  |
|  |  | 4. Відвести евакуйованих на безпечну відстань від об’єкта ДПС, що горить, зібрати евакуйованих у внутрішньому дворі ДПС за адресою: Львівська площа, буд. 8 |  |  |
| 4 | Звірка евакуйованих за списком | 1. Шикування по структурних підрозділах у внутрішньому дворі ДПС за адресою: Львівська площа, буд. 8 | Керівний склад структурних підрозділів ДПС, Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку |  |
|  |  | 2. Проведення поіменної звірки евакуйованих (згідно зі списками). Виявлення працівників, що відсутні, встановлення їх можливого місцезнаходження*. Примітка*: у разі виявлення відсутності будь-якого працівника і неможливості зв’язатися з ним по мобільному каналу зв’язку негайно з’ясувати, хто і де його востаннє бачив та поінформувати про це керівника гасіння пожежі |  |  |
| 5 | Організація гасіння пожежі до прибуття перших підрозділів Оперативно-рятувальної служби | 1. Здійснити відключення електроживлення в частині (на поверсі), в якій сталась пожежа, на суміжних з нею частинах (поверхах), за вказівкою керівника гасіння пожежі – в цілому у будівлі | ДП «Сервісно-видавничий центр» |  |
|  |  | 2. Приступити до гасіння пожежі з використанням первинних засобів пожежогасіння: вогнегасників та внутрішніх пожежних кранів | Відповідальний за пожежну безпеку об’єкта |  |
|  |  | 3. На вимогу керівника гасіння пожежі здійснити заходи щодо припинення роботи інших інженерних мереж, зокрема систем вентиляції (за винятком пристроїв протидимного захисту) | ДП «Сервісно-видавничий центр» |  |
| 6 | Евакуація матеріальних цінностей | Організувати евакуацію матеріальних цінностей з приміщень, де виконання таких робіт не несе прямої загрози життю і здоров’ю персоналу*, в першу чергу: документів та матеріалів, що містять секретну і конфіденційну інформацію; наявної зброї; автомобільної техніки з автомобільних боксів – у разі наявності загрози; печаток і штампів; готівки; свідоцтв, актів, договорів, обліково-бухгалтерської та іншої службової документації; неважких матеріальних цінностей, комп’ютерів і оргтехніки тощо. Примітка*: персонал не допускається до виконання робіт з евакуації матеріальних цінностей до приміщень, які охоплені пожежею, задимлені (евакуаційних вихід знаходиться поза межами видимості та/або спостерігаються забруднення повітря токсичними продуктами горіння), в них відбулось значне збільшення температури, спостерігаються зміни у поведінці будівельних конструкцій, має місце небезпека ураження електричним струмом | Керівники структурних підрозділів, ДП «Сервісно-видавничий центр», Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку |  |
| 7 | Зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби, сприяння їхнім діям | 1. Зустріти підрозділи Оперативно-рятувальної служби на в’їзді з боку Вознесенського узвозу | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС | Згідно з вимогами Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2017 № 564 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за № 940/30808 |
|  |  | 2. Поінформувати керівника підрозділу Оперативно-рятувальної служби, що прибув за викликом, про: стан евакуації персоналу: наявність осіб, місцезнаходження яких не встановлено, найбільш вірогідне їх місцезнаходження, наявність загрози особам, які не встигли евакуюватись, та їх місцезнаходження; місце виникнення пожежі; які саме приміщення горять, напрямки поширення полум’я та диму; про вжиття заходів з відключення електроживлення та інших інженерних мереж до прибуття пожежних підрозділів; про спрацювання систем автоматичного пожежогасіння; місця розташування пожежних гідрантів; наявність дублюючих в’їздів на територію; особливості руху автомобільного транспорту по території та під’їзду до будівлі, в якій виникла пожежа | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС, Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку |  |
|  |  | 3. Надалі сприяти діям підрозділів Оперативно-рятувальної служби відповідно до вказівок керівника гасіння пожежі | Департамент інфраструктури та бухгалтерського обліку, ДП «Сервісно-видавничий центр» |  |
| 8 | Організація першої медичної допомоги | У разі наявності потерпілих від пожежі: негайно викликати швидку допомогу за телефоном 103; надавати домедичну допомогу потерпілим | Черговий з обслуговування об’єктів ДПС |  |
| 9 | Охорона громадського порядку | 1. Вирішення питання щодо залучення до охорони громадського порядку додаткових сил та засобів, організація взаємодії з підрозділами Головного управління Національної поліції в м. Києві | Відділ мобілізаційної роботи та охорони праці |  |
|  |  | 2. Організація перепускного режиму в умовах пожежі: облік пожежної техніки, що прибуває та вибуває з місця пожежі; облік та здійснення допуску на територію керівного та інспекторського складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби, що прибули на пожежу; обмеження заїзду на територію та виїзду службового та особистого транспорту на час гасіння пожежі; звільнення окремих територій від автотранспорту (за вимогою керівника гасіння пожежі) |  | Згідно з вимогами Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2017 № 564 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. за № 940/30808 |